Общество с ограниченной ответственностью

«Архитектура и градостроительство»

(ООО «А и Г»)

Проект планировки совмещенный с проектом межевания территории для строительства линейного объекта: «Сбор нефти и газа со скважин № 1659, 2008,2010 Сорочинско-Никольского месторождения»

ТОМ 1

Основная часть.

2919 ПП

г. Оренбург, 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«Архитектура и градостроительство»

(ООО «А и Г»)

Проект планировки совмещенный с проектом межевания территории для строительства линейного объекта: «Сбор нефти и газа со скважин № 1659, 2008,2010 Сорочинско-Никольского месторождения»

Часть 1. Основная часть проекта планировки территории.

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть.

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов.

Часть 2. Основная часть проекта межевания территории.

Раздел 1. Текстовая часть проекта межевания территории.

Раздел 2. Чертежи межевания территории.

Директор ООО «АиГ»				                                          О.Б. Агарев

Исполнитель                                                                                       О.Б. Кузьмина

г. Оренбург, 2017 г.

Содержание

Введение	5

Часть 1. Основная часть проекта планировки территории. Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть.	9

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов.	10

2.1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов	10

2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов.	11

2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.	11

2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.	12

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения.	12

2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.	13

2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.	13

2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.	14

2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.	18

Часть 2. Основная часть проекта межевания территории.	20

Раздел 1. Текстовая часть проекта межевания территории.	20

2.1.	Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования.	20

2.2.	Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.	22

2.3.	Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.	22

Раздел 2. Чертежи межевания территории.	23

## Введение

Проект планировки совмещенный с проектом межевания территории для строительства линейного объекта: «Сбор нефти и газа со скважин № 2008, 2010 Сорочинско-Никольского месторождения», разработан на основании постановления Администрации муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области от 01 августа 2017 г. № _ -п «О подготовке документации по планировке территории в составе  проекта планировки совмещенного с проектом межевания на линейный  объект  строительства: «Сбор нефти и газа со скважин  № 1659, 2008, 2010 Сорочинско-Никольского месторождения», и задания на разработку документации по планировке территории.

Территориально проектируемый линейный объект располагается в границах муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области.

Федеральным законом от 20 марта 2011г. № 41-ФЗ были внесены изменения в Градостроительный кодекс РФ, в соответствии с которыми  для строительства или реконструкции линейных объектов подготовка градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) не требуется. По новым требованиям разработка проектной документации для строительства или реконструкции таких объектов должна осуществляться на основании проекта планировки и проекта межевания территории.

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требованиями по обеспечению пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Заказчиком является ПАО «Оренбургнефть» в лице  главного маркшейдера   ПАО «Оренбургнефть» А.В.Щербакова.

Пояснительная записка и прочие текстовые материалы в составе проекта предоставляются исполнителем в форматах Microsoft Office.

Графические материалы предоставляются исполнителем на электронных носителях в векторном формате MapInfo.

Графические материалы разработаны на топографической основе в масштабе 1:2000, в системе координат МСК-56 и Балтийской системе высот.

При разработке настоящего проекта авторский коллектив руководствовался:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Воздушный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон № 73-ФЗ от 25 июня 2002г. «Об объектах культурного наследия»;

- Федеральный закон № 7-ФЗ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон № 2395-1- ФЗ от 21 февраля 1992 «О недрах»;

- Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Закон Российской Федерации «О разграничении государственной собственности на землю»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской Федерации»;

- Областные и местные нормативы градостроительного проектирования;

- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564
«Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2017г. № 739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2017г. №742/пр «О Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов».

Работа над проектом велась при тесном взаимодействии и на основе исходных материалов, предоставленных заказчиком.

Согласно п.2 «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, к линейным объектам относятся трубопроводы, автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и другие линейные объекты.

Проектом предусматривается строительство системы сбора нефти и газа (обустройство устья, строительство выкидной линии, подключение к АГЗУ), систем энергообеспечения, телемеханизации, ЭХЗ скважин Сорочинско-Никольского месторождения.

Линейные объекты:

- выкидной трубопровод от скв. № 2008 до АГЗУ-16 (ДУ 89*6, протяженностью- 959 м,  ширина полосы отвода- 24 м., площадью – 2,3 га);

- выкидной трубопровод от скв. № 2010 до АГЗУ-16 (ДУ 89*6, протяженностью- 1024 м,  ширина полосы отвода- 24 м., площадью – 2,45 га);

- отпайка от существующей ВЛ-6кВ фидер №207 ПС35/6 кВ «Ново-Львовская» до скв. 2010, протяженности  926м, с учетом ширины полосы отвода-8м., площадью-0,74 га.

Площадные объекты:

- площадка устья скв.2008 , площадью-0,6 га;

- площадка устья скв.2010 , площадью-0,6 га;

- площадка АГЗУ-16 взамен существующей АГЗУ, площадью-0,2 га;

- площадка ЭЦН скв.2008, площадью- 0,15 га;

- площадка ЭЦН скв.2010, площадью-0,13 га.

Общая площадь земельных участков занятых линейным объектом составляет - 72059 кв.м.

Рекомендуемый диаметр проектируемых трубопроводов Ду 89х6мм, проверяется гидравлическим расчетом. Прокладка выкидных линий скважин подземная.

Глубина заложения проектных трубопроводов до верхней образующей трубы принимается не менее 1,0 м. Для трубопроводов используются крутоизогнутые отводы 300,450,600 и 900.

Предполагается выбор трассы линии электропередачи ВЛ-6кВ с минимальным количеством пересечений.

# Часть 1. Основная часть проекта планировки территории. Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть.

Состав чертежей графической части проекта планировки территории

| № | Название чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж красных линий | М 1:2000 |
| 2 | Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов | М 1:2000 |

# Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов.

## 2.1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Проектом предусматривается строительство системы сбора нефти и газа (обустройство устья, строительство выкидной линии, подключение к АГЗУ), систем энергообеспечения, телемеханизации, ЭХЗ скважин Сорочинско-Никольского месторождения.

Линейные объекты:

- выкидной трубопровод от скв. № 2008 до АГЗУ-16 (ДУ 89*6, протяженностью- 959 м,  ширина полосы отвода- 24 м., площадью – 2,3 га);

- выкидной трубопровод от скв. № 2010 до АГЗУ-16 (ДУ 89*6, протяженностью- 1024 м,  ширина полосы отвода- 24 м., площадью – 2,45 га);

- отпайка от существующей ВЛ-6кВ фидер №207 ПС35/6 кВ «Ново-Львовская» до скв. 2010, протяженности  926м, с учетом ширины полосы отвода-8м., площадью-0,74 га.

Площадные объекты:

- площадка устья скв.2008 , площадью-0,6 га;

- площадка устья скв.2010 , площадью-0,6 га;

- площадка АГЗУ-16 взамен существующей АГЗУ, площадью-0,2 га;

- площадка ЭЦН скв.2008, площадью- 0,15 га;

- площадка ЭЦН скв.2010, площадью-0,13 га.

Общая площадь земельных участков, занятых линейным объектом составляет - 72059 кв.м.

Рекомендуемый диаметр проектируемых трубопроводов Ду 89х6мм, проверяется гидравлическим расчетом. Прокладка выкидных линий скважин подземная.

Глубина заложения проектных трубопроводов до верхней образующей трубы принимается не менее 1,0 м. Для трубопроводов используются крутоизогнутые отводы 300,450,600 и 900.

Предполагается выбор трассы линии электропередачи ВЛ-6кВ с минимальным количеством пересечений.

## 2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов.

Зона планируемого размещения линейных объектов устанавливается на территории муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области.

## 2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.

Таблица 1. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.

| №№ точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2173208,02 | 527746,85 |
| 2 | 2173202,61 | 527817,17 |
| 3 | 2173174,92 | 527815,04 |
| 4 | 2173157,67 | 528039,17 |
| 5 | 2173171,98 | 528055,86 |
| 6 | 2173328,71 | 528111,06 |
| 7 | 2173317,6 | 528142,61 |
| 8 | 2173314,22 | 528154,11 |
| 9 | 2173298,72 | 528219,13 |
| 10 | 2173714,99 | 528318,3 |
| 11 | 2173718,77 | 528303,03 |
| 12 | 2173764,97 | 528314,46 |
| 13 | 2173766,98 | 528306,35 |
| 14 | 2173804,79 | 528315,2 |
| 15 | 2173799,18 | 528342,51 |
| 16 | 2173790,79 | 528340,79 |
| 17 | 2173784,37 | 528367,73 |
| 18 | 2173706,73 | 528349,23 |
| 19 | 2173248,52 | 528833,76 |
| 20 | 2173414,6 | 528990,82 |
| 21 | 2173438,81 | 528965,31 |
| 22 | 2173448,38 | 528974,36 |
| 23 | 2173459,24 | 528962,88 |
| 24 | 2173472,77 | 528951,29 |
| 25 | 2173492,13 | 528975,67 |
| 26 | 2173491,19 | 528977,62 |
| 27 | 2174325,55 | 529378,33 |
| 28 | 2174322,36 | 529385,8 |
| 29 | 2173487,69 | 528984,93 |
| 30 | 2173478,9 | 529003,27 |
| 31 | 2173497,18 | 529020,59 |
| 32 | 2173443,87 | 529076,92 |
| 33 | 2173385,42 | 529021,58 |
| 34 | 2173398,08 | 529008,23 |
| 35 | 2173223,42 | 528843,06 |
| 36 | 2173224,05 | 528840,95 |
| 37 | 2173214,96 | 528834,33 |
| 38 | 2173686,12 | 528336,09 |
| 39 | 2173269,81 | 528236,92 |
| 40 | 2173291,01 | 528147,93 |
| 41 | 2173294,75 | 528135,23 |
| 42 | 2173298,1 | 528125,72 |
| 43 | 2173157,94 | 528076,36 |
| 44 | 2173132,98 | 528047,24 |
| 45 | 2173150,99 | 527813,2 |
| 46 | 2173115,41 | 527810,47 |
| 47 | 2173119,43 | 527757,97 |
| 48 | 2173095,34 | 527756,45 |
| 49 | 2173082,41 | 527761,48 |
| 50 | 2173099,89 | 527719,33 |
| 51 | 2173107,56 | 527729,71 |
| 52 | 2173122,28 | 527730,95 |
| 53 | 2173140,69 | 527718,58 |
| 54 | 2173149,06 | 527731,03 |
| 55 | 2173148,19 | 527742,23 |

Площадь 72 059 кв. м.

## 2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.

Настоящим проектом не устанавливаются границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.

## 2.5. Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения.

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства, определяются в соответствии с заданием на проектирование.

## 2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

Проведение мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства не требуется. Размещение линейных объектов не оказывает негативного воздействия на существующие и строящиеся объекты капитального строительства, а также объекты капитального строительства, планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

## 2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

Осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не требуется. Согласно данных генерального плана муниципального образования Кинзельский сельсовет, а также в соответствии с приказом Министерства Культуры и внешних связей Оренбургской области «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия (объектов археологического наследия) Оренбургской области № 87 от 09.04.2013г., в границах проектируемой территории памятники культурного наследия отсутствуют.

В случае обнаружения в процессе земляных и строительных работ объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия с точки зрения археологии (частично или полностью скрытые в земле следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки), в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» необходимо незамедлительно приостановить их производство и проинформировать управление государственной охраны объектов культурного наследия министерства культуры и внешних связей Оренбургской области.

## 2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.

Проектом выявлена необходимость осуществления следующих мероприятий по охране окружающей среды:

- мероприятия по охране почв;

- мероприятия по охране атмосферного воздуха;

- мероприятия по снижению воздействия на растительный и животный мир при строительстве;

- мероприятия по обращению с отходами;

- мероприятия по рекультивации нарушаемых земель.

При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать следующие требования по охране окружающей природной среды:

-обязательное соблюдение границ территорий, отводимых для производства строительно-монтажных работ и размещения строительного хозяйства;

- предотвращение захламления территории строительства строительными и бытовыми отходами;

- оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;

- постоянный контроль обслуживающим персоналом качества и химического состава выхлопных газов используемой строительной техники и автотранспортных средств. Запрет на выезд строительной техники на линию с не отрегулированными двигателями;

- слив горючесмазочных материалов и мойку машин осуществлять только на отведенных и соответствующе оборудованных площадках.

Мероприятия по охране почв.

Общими мероприятиями по охране почв при всех работах являются выполнение строительных работ, складирование и перемещение материалов и конструкций зданий и сооружений производить в границах участков, отведенных под строительство.

Стоянка техники, ее ремонт и заправка ГСМ производятся  в специально отведенных и оборудованных местах. Ликвидация разливов ГСМ выполняется снятием и удалением загрязненного грунта.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Воздействие на атмосферный воздух происходит при производстве следующих работ:

- при работе транспортной, строительной техники;

- при газовой резке металла;

- при работе дизельных электростанций и сварочных агрегатов;

- при нанесении лакокрасочных материалов на металлические конструкции.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха при строительстве направлены на предупреждение загрязнения воздушного бассейна выбросами работающих машин и механизмов на территории проведения строительных работ.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения выбросами вредных веществ строительными машинами и механизмами являются в основном организационными, контролирующими топливный цикл и направленными на сокращение расхода топлива и снижение объема выбросов загрязняющих веществ.

К числу мероприятий, снижающих уровень негативного воздействия на окружающую среду выбросов вредных веществ в атмосферу, следует отнести следующее:

приведение и поддержание технического состояния строительных машин и механизмов и автотранспортных средств, в соответствии с нормативными требованиями по выбросам вредных веществ;

проведение технического осмотра и профилактических работ строительных машин, механизмов и автотранспорта, с контролем выхлопных газов ДВС для проверки токсичности не реже одного раза в год (плановый), а также после каждого ремонта и регулирования двигателей;

недопущение к работе машин, не прошедших технический осмотр с контролем выхлопных газов ДВС;

обеспечение оптимальных режимов работы, позволяющих снизить расход топлива на 10 -15 % и соответствующее уменьшение выбросов вредных веществ;

осуществление экологического контроля по выполнению перечисленных пунктов.

Наиболее значительными воздействиями на атмосферу являются выбросы вредных веществ от передвижной строительной техники.

Мероприятия по снижению воздействия на растительный и животный мир при строительстве.

Для снижения и предотвращения отрицательных воздействий на растительность и животный мир в период строительства должны выполняться следующие природоохранные требования:

- производство строительно-монтажных работ должно быть строго ограничено площадями землеотвода;

- перемещение строительной техники допускается только в пределах специально отведенных дорог;

- закрывать скважины при перерывах в работе инвентарными щитами;

- соблюдать правила противопожарной безопасности;

- исключить вероятность загрязнения горюче-смазочными материалами территории;

- предотвращение развития эрозионных процессов;

- организация контроля группой специалистов за выполнением природоохранных мероприятий с момента начала строительства.

Выполнение перечисленных мероприятий, а также проведение рекультивации временных участков, позволит избежать отрицательного воздействия на природу и обитателей охраняемых территорий в период строительства.

Мероприятия по обращению с отходами.

Мероприятия по обращению с отходами направлены на предупреждение загрязнения территории проведения строительных работ и прилегающих участков отходами производства и потребления.

В ходе строительных работ предусматривается свести до минимума получение и накопление отходов за счет применения организационно-технических мероприятий и новых технологий.

Обтирочные материалы накапливается в металлических ящиках. Перед вывозом отхода на утилизацию обтирочные материалы помещается в полиэтиленовые мешки.

Все образовавшиеся при производстве работ строительные отходы (железобетонные изделия, цемент, строительные растворы, огарки электродов, обрезки труб, профиля и т.д.) хранить в контейнерах на площадке с твердым покрытием; вывозить специализированной подрядной организацией, имеющей соответствующую лицензию на полигон.

В процессе строительства, ремонта или реконструкции объекта ответственность за отходы, образованные, в результате деятельности несет организация, выполняющая строительные работы.

При производстве работ проектом предусматривается осуществление контроля за сбором, временным хранением и утилизацией отходов.

Рабочий персонал обучается и периодически инструктируется по вопросам сортировки отходов. Места вывоза мусора и порядок его захоронения согласовывается генподрядчиком с местными органами санитарного надзора.

Мероприятия по рекультивации нарушаемых земель.

После окончания строительных работ необходимо:

-удалить из пределов строительной площадки все временные сооружения и устройства;

- выполнить засыпку и послойную трамбовку при выравнивание ям, рытвин, возникших в результате проведения строительных работ;

- произвести выборочное удаление грунта в местах непредвиденного засорения нефтепродуктами, с заменой незагрязненным грунтом;

- вывезти отходы металлолома на площадку хранения металлолома заказчика, с последующей его утилизацией;

- выполнить полную рекультивацию земли и сдать землепользователю.

Все перечисленное должно быть учтено при составлении строительными организациями проектов производства работ (ППР).

## 2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

Наиболее опасными проявлениями природных процессов на проектируемой территории являются:

- бури (15-31 м/с);

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- пожары природные;

- град, диаметром частиц более 5 мм;

- гололед, с диаметром отложений более 200 мм;

- сильные ветры, со скоростью более 32 м/с (ураганы, тайфуны).

К возможным чрезвычайным ситуациям техногенного характера на проектируемой территории относятся:

- разлив нефти на устье скважины;

- разрушение трубопровода;

- обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;

- обрыв провода на ВЛ.

Проектом выявлена необходимость осуществления следующих мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности:

- обвалование производственных площадок;

- правильный выбор материала для трубопроводов, оборудования и арматуры;

- качественный монтаж, исключающий неплотности в арматуре;

- применение систем автоматизации, обеспечивающих аварийное отключение оборудования и установок;

- размещение плакатов в охранных зонах трубопроводов и ВЛ с запретительными надписями.

# Часть 2. Основная часть проекта межевания территории.

## Раздел 1. Текстовая часть проекта межевания территории.

## Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования.

Таблица 2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,

в том числе возможные способы их образования

| Условные номера образуемых земельных участков | Площадь образуемого земельного участка, кв.м. | Способ образования земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 56:14:0416005:12:ЗУ1 | 2 979 | Раздел земельного участка 56:14:0416005:12, находящегося в государственной собственности | Земельный участок образован на период строительства скв. №2008 |
| 56:14:0416004:19:ЗУ2 | 1 585 | Раздел земельного участка 56:14:0416004:19, находящегося в государственной собственности | Земельный участок образован на период строительства скв. №2008 с площадкой станции управления ЭЦН |
| 56:14:0416005:19:ЗУ3 | 66 451 | Раздел земельного участка 56:14:0416005:19, находящегося в государственной собственности | Земельный участок образован на период строительства скв. №2008 с площадкой станции управления ЭЦН, нефтепровода от скв. № 2008 до АГЗУ-16, АГЗУ-16, нефтепровода от скв. № 2010 до АГЗУ-16, скв. №2010 с площадкой станции управления ЭЦН, ВЛ-6кВ |
| 56:14:0416005:15:ЗУ4 | 751 | Раздел земельного участка 56:14:0416005:15, находящегося в государственной собственности | Земельный участок образован на период строительства АГЗУ-16 |
| 56:14:0416005:11:ЗУ5 | 370 | Раздел земельного участка 56:14:0416005:11, находящегося в государственной собственности | Земельный участок образован на период строительства нефтепровода от скв. № 2010 до АГЗУ-16 |
| 56:14:0416005:3:ЗУ6 | 4 436 | Раздел земельного участка 56:14:0416005:3, находящегося в частной собственности | Земельный участок образован на период строительства ВЛ-6кВ |
| 56:14:0416005:12:ЗУ7 | 2 534 | Раздел земельного участка 56:14:0416005:12, находящегося в государственной собственности | Земельный участок образован на период эксплуатации скв. №2008 |
| 56:14:0416005:19:ЗУ8(1) | 2 033 | Раздел земельного участка 56:14:0416005:19, находящегося в государственной собственности | Земельный участок образован на период эксплуатации скв. №2008 с площадкой станции управления ЭЦН |
| 56:14:0416005:19:ЗУ8(2) |  |  |  |
| 56:14:0416004:19:ЗУ9(1) | 930 | Раздел земельного участка 56:14:0416004:19, находящегося в государственной собственности | Земельный участок образован на период эксплуатации скв. №2008 с площадкой станции управления ЭЦН |
| 56:14:0416004:19:ЗУ9(2) |  |  |  |
| 56:14:0416005:19:ЗУ10 (1) | 997 | Раздел земельного участка 56:14:0416005:19, находящегося в государственной собственности | Земельный участок образован на период эксплуатации АГЗУ-16 |
| 56:14:0416005:19:ЗУ10 (2) |  |  |  |
| 56:14:0416005:15:ЗУ11 | 637 | Раздел земельного участка 56:14:0416005:15, находящегося в государственной собственности | Земельный участок образован на период эксплуатации АГЗУ-16 |
| 56:14:0416005:19:ЗУ12(1) | 5 822 | Раздел земельного участка 56:14:0416005:19, находящегося в государственной собственности | Земельный участок образован на период эксплуатации скв. №2010 с площадкой станции управления ЭЦН |
| 56:14:0416005:19:ЗУ12(2) |  |  |  |

## Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

Проектом не образуются земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.

Проектом не образуются земельные участки, в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

## Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.

Предлагается назначить вид разрешенного использования для образуемых земельных участков под строительство скважин №2008,2010 – «недропользование», согласно п.6.1. приложения к Приказу Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540 с изменениями и дополнениями от 30 сентября 2015г. «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

## Раздел 2. Чертежи межевания территории.

Состав чертежей графической части проекта межевания территории

| № | Название чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж межевания территории (Образуемые земельные участки под строительство). | М 1:2000 |
| 2 | Чертеж межевания территории (Образуемые земельные участки под эксплуатацию). | М 1:2000 |